## Slide 1
RASPIJOY Uçuş Simülatörü için Kumanda
CSE 495
Son Sunum
Şevval MEHDER
Proje Danışmanı: Prof. Dr. Erkan ZERGEROĞLU Ocak 2019
Notes: 1

## Slide 2
2
Proje Tanımı
İzlenen Yol
Yapılanlar
Başarı Kriterlerinin Kontrolü
RaspiJoy’un farklı joystick olarak çalışması
Kaynaklar
İçerik
Notes: 2

## Slide 3
3
Proje Tanımı
Uçuş simülasyon programı SITL ve 3 boyutlu simülasyon programı Gazebo için Raspberry Pi Zero kullanılarak düşük maliyetli bir kumanda yapılması

## Slide 4
4
İzlenen yol
Raspberry Pi Zero’nun USB aygıtı olarak tanıtılması
Ev Sahibi Bilgisayar ile iletişiminin sağlanması
RaspiJoy’un Yer İstasyonu Uygulamasına Tanıtılması
Kullanıcı girdilerinin okunup simülasyonda gösterilmesi

## Slide 5
Pi Zero’nun USB Aygıtı Olarak Tanıtılması
Configfs ismi verilen dosya sisteminin sağladığı arayüz sayesinde kullanıcıya özel USB aygıt tanımlaması yapıldı.
Üretici kimliği ve adı, ürünün adı, seri numarası, fonksiyonları, üreteceği bilginin türü ve boyutu gibi birçok özelliği tanımlandı.

## Slide 6
Pi Zero’nun USB Aygıtı Olarak Tanıtılması
6
Bu çıktıda görünen USB üretici ve ürün kimlik numaralarının karşılıklarıdır. RaspiJoy için verdiğimiz numaralar ışığında görünen Device 010 RaspiJoy’dur.

## Slide 7
7
Ev Sahibi Bilgisayar ile İletişimin Sağlanması
RaspiJoy’un bilgisayar tarafında haberleşeceği sürücü usbhid sürücüdür. Bu sürücü Linux’un HID sınıfı aygıtlar için atadığı bir sürücüdür.

## Slide 8
8
RaspiJoy’un Yer İstasyonu’na Tanıtılması
MAVProxy joystick modülü klasöründe MAVProxy tarafından tanınan joystick’lerin hangi hareketin simülasyonda hangi kanaldaki değeri değiştireceğinin anlatıldığı tanımları YAML formatında saklanır ve simülasyon sırasında bu tanımlar yüklenir. RaspiJoy 3 temel kontrol ile 6 kanalı kontrol eder:
Eksenler
Butonlar
Çoklu Buton

## Slide 9
9
Kullanıcı Girdilerinin Okunup Simülasyonda Gösterilmesi
Raspberry’de girdilerin okunması için programlama dili olarak python kullanılmıştır ve MCP3008 çipiyle çalışmak için Adafruit MCP3008 Python kütüphanesinden yararlanılmıştır.

## Slide 10: Başarı Kriterlerinin Kontrolü
Nicel gözlemler sonucu:
  Simülasyondaki hareketin, kontrol sinyaliyle aynı olması
  Gecikme süresi < 50 ms olması
Nitel gözlemler sonucu:
  Açık Kaynak Yazılım Topluluğu tarafından kabul edilebilir ve kullanılabilir olması

## Slide 11
11
Başarı Kriterlerinin Kontrolü

## Slide 12: Başarı Kriterlerinin Kontrolü
Piyasadaki birçok kumanda markasındaki gecikmeleri ölçen ve sonuçları sunan bir yazıya göre en fazla 42 milisaniyelik bir gecikme ölçüldüğü için başarı kriterinde gecikmenin 50 milisaniyeden az olması planlanmıştır.
Farklı zamanlarda yapılan birkaç test sonucu olarak ortalama gecikme süresi 26 milisaniyedir

## Slide 13: RaspiJoy’un farklı joystick olarak çalışması

## Slide 14: RaspiJoy’un farklı joystick olarak çalışması

## Slide 15
Kaynaklar
Matt Porter Linaro, Kernel USB Gadget Configfs Interface [online],
https://events.static.linuxfound.org/sites/events/files/slides/USB%20Gadget%20Configfs%20API_0.pdf
2. Microsoft Word - HID1_11.doc [online],
https://www.usb.org/sites/default/files/documents/hid1_11.pdf. [Ziyaret Tarihi: 23
Kasım 2018]
3. Arcade Stick Input Lag – Results [online], http://www.teyah.net/sticklag/results.html
4. ArduPilot Copter Home[online], http://ardupilot.org/copter/
15